## Slide 1
 | 2020. 7. 17
기안자 | 검토자 | 승인
 |  | 대표이사
연 구 개 발 제 품 부 여 규 칙
(COWORK)
대표 이사
제 정 일 자
제정/ 개정/ 폐지권자
개 정 일 자

## Slide 2
목 차
1. REVISION HISTORY
2. 제품번호 부여 규정
3. 반제품(ASS’Y) 분야
4. 회로 분야
기구 분야
첨부#A
7. 첨부#B
8. 첨부#C
9. 첨부#D
10. 주의사항
11. ACF / UV 도포 소요량 산출

## Slide 3
REVISION HISTORY
VERSION | 날 짜 | 사 유 | 비 고
1.0 | 20-07-17 | INITIAL RELEASE | 

## Slide 4
1. 적용 범위
본 규칙은 제품번호 부여 방법에 대하여 적용한다.
2. 목적
본 규칙은 제품에 부여되는 번호의 부여 방법을 정한 것으로써 유사 제품번호를 배제하여
고객사 혹은 자체 내부에서 생길 혼란을 방지하고, 제품 계열의 총괄적인 파악을 용이하게
하여 사무의 합리화를 기하는데 그 목적이 있다.
3. 제품번호관리
제품번호 등록방법은 관리부서의 개발(설계)자가 발행한다.
4. 책임과 권한
1) 개발(설계)자는 번호 부여에 대한 책임을 진다.
2) 관리부서장(팀장)은 신규 제품번호가 작성되면 번호를 관리, 감독하여야 하며 번호가
부여되지 않은 제품의 사용을 금지시킬 수 있는 권한이 있다.
5. 제품번호의 구성
부여규정집 참조

## Slide 5
회로 분야

## Slide 6
VENDOR_ID
VENDOR_CODE
COWORK-ID
VALUE

## Slide 7
⑥ : REVISION NUMBER
 첫 등록 시 ‘0’부터 시작함
Ex) Rev A: 0
Rev B: 1
1. 적용 범위 : 부품 실장을 하지 않은 PCB 류
2. PART NO. 부여방법
PCB 류
Part No | CW |  | 
구성 | ① | ② | ⑥
 | 사명 | 종류 | REVISION No

## Slide 8
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
* 공용으로 사용할 자재인지 확인할 것
② : 종류 – IC
③ : MAKER TYPE – 숫자만 기입 (남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함)
EX) HITACHI 의 HD667B77BP  66777
④ : SERIAL NUMBER
1) 첫 등록 시 '01' 부터 시작함
2) 동일 MAKER TYPE에서 규격이 다를 경우 SERIAL NUMBER로 구분
3) Cap. Touch IC의 경우, 동일 IC 이더라도 FW 변경 시 Serial 변경
3. 자재명 표기방법 : IC, MAKER TYPE
EX) LCD DRIVER IC HD667B89RBP 일 경우
: IC HD667B89RBP
EX) DSP LG의 123456 일 경우
: IC 123456
4. 규격 표기방법 : IC 용도 구분, MAKER 명, 부품높이
EX) RENESAS의 LCD DRIVER IC HD667B89RBP 일 경우
: LCD DRIVER(ONE CHIP), RENESAS, 0.3t
EX) HYNIX의 DSP 일 경우
: DSP, HYNIX, 0.7t
EX) HYNIX의 VOLTAGE REGULATORS 일 경우
: VOLTAGE REGULATORS, HYNIX, 0.4t
1. 적용 범위 : 모든 IC 류
2. PART NO. 부여방법
IC 류
Part No |  | I | C |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL No | 

## Slide 9
④ : 정격전압  첨부#1 참조 (15 Page)
⑤ : 허용오차  첨부#1 참조 (15 Page)
⑥ : 온도특성  첨부#1 참조 (15 Page)
② : 종류 ⑦ : SIZE  첨부#1 참조 (15 Page)
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 Pico Farad (pF)이며, 2자리까지는 유효숫자를 나머지 한 자리는
승수(100 )를 표기함.
2) 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 “R”을 기입함. (예제방법 확인 후, 부여 요망)
3) 1pF 미만에서 소수점 2자리의 경우는 첫 자리에 “R”로부터 기입함.
EX) 0.47pF  “R 4 7”, 0.5pF  “0 R 5”, 4.5pF  “4 R 5”
0.47uF  “4 7 4”(470,000pF), 1uF  “1 0 5”(1,000,000pF)
0.1nF  100pF, 1nF → “102”(1000pF)
1. 적용 범위 : 모든 CAPACITOR 류
2. PART NO. 부여방법
CAPACITOR 류
Part No | CH |  |  |  |  |  | 
구성 | ② | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑦
 | 식별자 | 공칭 용량 값 |  |  | 정격 전압 | 허용 오차 | SIZE
CODE
CAPACITOR 종류
CH
CHIP CERAMIC CAPACITOR
CT
TANTAL CAPACITOR
전해 CAPACITOR
CR
ARRAY CAPACITOR
CE

## Slide 10
첨부#1
1. 정격전압 표시
2. 허용오차 표시
3. 온도특성 표시
CODE | 온도특성 | CODE | 온도특성
A | COG (0±30ppm/℃, -55~+125℃) | B | X7R (±15%, -55~+125℃)
C | X5R (±15%, -55~+85℃) | D | Y5V (+22,-82%, -30~+85℃)
E | NP0 | F | X5S (±22%, -55~+85℃)
G | 온도특성 기록이 없는 것 | Z | 기타
4. SIZE
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 1005 (0.5t) | B | 1608 (H:0.8t) | C | 2012 (H:1.25t)
D | 1608 (H:0.5t) | E | 2012 (H:0.5t) | F | 2012 (H:0.85t)
G | 3216 (H:1.6t) | H | 3216 (H:0.85t) | Z | 기타
CODE
허용오차
C
D
±0.5 pF
F
±1 pF
±0.25 pF
CODE
허용오차
K
M
±20 %
±10 %
Z
J
±5 %
＋80, －20 %
B
±0.1 pF
A
±0.1 %
CODE
정격전압
C
D
10 V
F
16 V
6.3 V
CODE
정격전압
H
K
50 V
25 V
Z
기타 규정
5. Maker
CODE | MAKER | CODE | MAKER | CODE | MAKER
S | SAMSUNG | U | UWA | W | WALSIN
Y | YAGEO | Z | UWA / YAGEO / SAMSUNG |  | 


## Slide 11
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 Ohm(Ω)이며, 3자리까지는 유효숫자를 나머지 한 자리는 승수(100 )를 표기
2) 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 “ R ” 을 기입함.
EX) 47Ω“4 7 0”, 4.7Ω“4 R 7”, 470Ω“4 7 1”, 4.7KΩ“4 7 2”
0.47Ω“R 4 7 ”, 47KΩ “4 7 3”, 1MΩ“1 0 5”, 1Ω“1 R 0”
④ : 정격전압
⑤ : 허용오차
⑥ : SIZE
1. 적용 범위 : VARIABLE RESISTOR를 제외한 모든 RESISTOR 류
2. PART NO. 부여방법
CHIP RESISTOR 류
Part No | R |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥
 | 식별자 | 공칭 용량 값 |  |  | 정격 전압 | 허용 오차 | SIZE
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 1005 (H:0.35t) | B | 1608 (H:0.45t) | C | 2012
D | 1005 * 4 | E | 1608 * 4 | Z | 기타
CODE
정격전압
C
1/16 W
CODE
정격전압
D
1/10 W
CODE
허용오차
J
±5 %
CODE
허용오차
F
±1 %
CODE
허용오차
B
±0.1 %

## Slide 12
1. 적용 범위 : CONNECTOR 에 한함
2. PART NO. 부여방법
CONNECTOR
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT 3) C = 공용
② : 종류 – CN
③ : PIN 수
1) PIN수 그대로 기입
EX) 4 PIN  ‘04’, 40 PIN  ‘40’, 100 PIN 이상  1H, 200 PIN 이상  2H
④ : 높이  첨부#2 참조 (13 Page)
⑤ : PITCH  첨부#2 참조 (13 Page)
⑥ : TYPE
1) 암 = ' F ', 2) 수 = ' M ‘ 3)Zip type =Z
⑦ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : CONNECTOR MAKER품번
EX) CONNECTOR AX7L40227J
※ - Pin map 이 다른 경우 형상이 동일하면, Part Name 동일
- 형상이 다른 경우 Part Name 다름 (Serial을 다르게 등록)
4. 규격 표기방법 : PIN수, PITCH, SIZE(가로*세로*두께), MAKER 명
EX) AXK7L40227J 경우
: 40, 0.5, 2.0*0.7*0.9t, (‘PIN, PITCH’ 문자를 기입하지 않는다), NAIS
Part No |  | C | N |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
 | 사업부 | 종류 |  | PIN수 |  | 높이 | PITCH | TYPE | SERIAL | 

## Slide 13
첨부#2
1. 높이
2. PITCH
CODE | PITCH | CODE | PITCH | CODE | PITCH
A | 0.2 | B | 0.3 | C | 0.4
D | 0.5 | E | 0.6 | F | 0.7
G | 0.8 | H | 0.9 | J | 0.945
K | 1 | L | 1.1 | M | 1.2
N | 1.25 | P | 1.27 | Q | 1.905
R | 2 | S | 2.4 | T | 2.5
U | 2.54 | V | 2.77 | W | 3.96
X | 4.8 | Y | 6.5(JACK) | Z | 기타
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 0.62 t | B | 0.65 t | C | 0.745 t
D | 0.76 t | E | 0.77 t | F | 0.8 t
G | 0.83 t | H | 0.85 t | J | 0.9 t
K | 0.97 t | L | 0.98 t | M | 1 t
N | 1.01 t | P | 1.17 t | Q | 1.3 t
R | 0.63 t | S | 0.7 t | T | 1.5 t
U | 1.5 t 초과 | Z | 기타 |  | 

## Slide 14
첨부#1
※ ~와 붙는 ~CONNECTOR
1. 종류별 분류
2. PITCH

## Slide 15
1. 적용 범위 : 모든 LED 류
2. PART NO. 부여방법
LED 류
① : 사업부 분류 ④ : 색상
EX) 1) 2000 ~ 2100 => 20H 1) White: 001
② : 종류 – LE 2) Yellow: 002
3) Green:003
③ : MAKER 4) Blue:004
5) Red :005
6) 기타 :006
3. 자재명 표기방법 : LED MAKER품번
EX) LED SWCA07-S23D
4. 규격 표기방법 : COLOR, RANK 방식(휘도, 색좌표), 부품높이, MAKER명
EX) SEOUL SEMICONDUCTOR 의 SWCA07-S23D 일 경우
: WHITE, C2S, E2S, 0.6t, SEOUL SEMICONDUCTOR
* RANK 방식에서 7COLOR 같은 특수 LED의 경우 RANK 방식 기입 제외함
FLASH LED는 WHITE로 등록함
MAKER | 
SS | SEOUL SEMICONDUCTOR
NC | NICHIA
DH | DONGBU HITEK
AT | ALTI
LG | LGIT
ML | MAX LIGHT
LH | LIGHTHOUSE TECHNOLOGY
ZZ | 기타
Part No |  | L | E |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ | ⑥
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER |  | 색상 |  |  | 색좌표 | 

## Slide 16
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – VR
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 Ohm(Ω)이며, 2자리까지는 유효숫자를 나머지 한 자리는
승수(100 )를 표기함.
2) 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 “ R ” 을 기입함.
EX) 47Ω  “4 7 0”, 4.7Ω  “4 R 7”, 1  “1 R 0”
0.47Ω  “R 4 7”, 47KΩ  “4 7 3”
④ : SIZE
⑤ : TYPE
⑥ : 외관구조  첨부#3 참조 (17 Page)
3. 자재명 표기방법 : VARIABLE RESISTOR MAKER품번
EX) VARIABLE RESISTER PTDAA18F4R5Q200A
4. 규격 표기방법 : 공칭용량 값, 정격전력, SIZE , MAKER명, 부품높이
EX) 50K, 1/10W, 2mm, MURATA, 1.0t
1. 적용 범위 : CHIP RESISTOR를 제외한 모든 VARIABLE RESISTOR 류
2. PART NO. 부여방법
VARIABLE RESISTOR 류
Part No |  | V | R |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | 
 | 사업부 | 종류 |  | 공칭 용량 값 |  |  | SIZE | TYPE | 외관구조 | 
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 2mm | B | 3mm | C | 4mm
D | 5mm | E | 6mm | F | 8mm
G | 10mm | H | 16mm | Z | 기타
CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE
A | TOP면 조정 | B | BOTTOM면 조정 | C | 양면 조정

## Slide 17
첨부# 3
1. 외관구조
CODE | 정격전압
AA | PIN 수 : 3EA, PITCH : 0.65*2.255
AB | PIN 수 : 3EA, PITCH : 0.625*2.7
AC | PIN 수 : 3EA, PITCH : 1.9*2.95
AD | PIN 수 : 3EA, PITCH : 1.325*2.55
AE | PIN 수 : 3EA, PITCH : 1.3*2.4
ZZ | 기타

## Slide 18
1. 적용 범위 : 모든 DIODE 류
2. PART NO. 부여방법
DIODE 류
② : 종류 – DD
③ : MAKER TYPE
1) ROHM 의 RB521S-30 경우  52130 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : DIODE MAKER품번
EX) DIODE RB521S-30
4. 규격 표기방법 : SIZE, MAKER 명, 부품높이
EX) RB521S-30 일 경우
: 1005, KEC, 0.4t
Part No | D | D |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL | 

## Slide 19
1. 적용 범위 : 모든 INDUCTOR 류
2. PART NO. 부여방법
INDUCTOR 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – ID
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 uH 이며, 3자리까지는 유효숫자를 나머지 한 자리는 승수(100 )를 표기함.
2) 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 “ R ” 을 기입함.
EX) 47 uH  “4 7 0”, 4.7 uH  “4 R 7”
0.47 uH  “R 4 7”, 47 kuH  “4 7 3”
④ : 허용오차  첨부#4 참조 (20 Page)
⑤ : 용도  첨부#4 참조 (20 Page)
⑥ : SIZE  첨부#4 참조 (20 Page)
⑦ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘A’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : INDUCTOR MAKER품번
EX) INDUCTOR BLM18AG102SN1D
4. 규격 표기방법 : 공칭용량 값, 허용오차, SIZE, MAKER명, 부품높이
EX) 4.7uH, ±10%, 1608, MURATA, 0.8t
Part No | I | D |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ② |  | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
 | 종류 |  | 공칭 용량 값 |  |  | 허용 오차 | 용도 | SIZE | SERIAL

## Slide 20
첨부#4
1. 허용오차 표시
CODE | 허용오차 | CODE | 허용오차 | CODE | 허용오차
J | ±5 % | K | ±10 % | M | ±20 %
P | ±25 % |  |  |  | 
CODE | 용도 | CODE | 용도 | CODE | 용도
A | POWER 용 | B | RF 용 | C | FILTER 용
2. 용도
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 1005 | B | 1608 | C | 2012
D | 2520 | E | 2628 | F | 2830
G | 3030 | H | 3216 | J | 3225
K | 3232 | L | 3628 | M | 3735
N | 3739 | P | 3838 | Q | 3939
R | 5025 | S | 5052 | T | 6060
U | 6432 | V | 7032 | Z | 기타
3. SIZE

## Slide 21
1. 적용 범위 : 모든 VARISTOR 류
2. PART NO. 부여방법
VARISTOR 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – VT
③ : 공칭 용량값
1) 단위는 Pico Farad (pF)이며, 2자리까지는 유효숫자를 나머지 한 자리는
승수(100 )를 표기함.
2) 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 “ R ” 을 기입함.
EX) 47pF  “4 7 0”, 4.7pF  “4 R 7”
0.47pF  “R 4 7”
④ : SIZE
⑤ : PACKAGE
1) SMD  CODE : ' A ', 2) DIP  CODE : ' B '
⑥ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : VARISTOR MAKER품번
EX) VARISTOR RPE5C1H5R0C1A1D03B
4. 규격 표기방법 : 공칭용량 값, SIZE, MAKER명, 부품높이
EX) 4.7pF, 1608, MURATA, 0.8t
Part No |  | V | T |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | 
 | 사업부 | 종류 |  | 공칭 용량 값 |  |  | SIZE | PACKAGE | SERIAL | 
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 1005 | B | 1608 | C | 2012
D | 3216 | E | 1210 | F | 2010
G | 1409 | Z | 기타 |  | 

## Slide 22
1. 적용 범위 : 모든 SWITCH 류
2. PART NO. 부여방법
SWITCH 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, , 3) C = 공용
② : 종류 – SW
③ : 구분
④ : PACKAGE
1) SMD = ' A ', 2) DIP = ' B '
⑤ : PIN 수
1) 3자리 모두 PIN 수 그대로 기입함.
EX) 4PIN  '0 4', 40PIN  '4 0'
⑥ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘001’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : SWITCH MAKER품번
EX) SWITCH NFM21CC220U
4. 규격 표기방법 : TYPE, MAKER명, SIZE(가로*세로*높이)
EX) TACT S/W 의 경우
: TACT, MURATA, 0.5*0.3*0.8t
CODE | SWITCH 종류 | CODE | SWITCH 종류 | CODE | SWITCH 종류
A | TACT S/W | B | HOOK S/W | C | POWER S/W
D | SLIDE S/W | E | MICRO S/W | F | PUSH S/W
G | DETECTOR S/W | Z | 기타 |  | 
Part No |  | S | W |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ |  | 
 | 사업부 | 종류 |  | 구분 | PACKAGE | PIN수 |  | SERIAL |  | 

## Slide 23
1. 적용 범위 : 모든 FET 류
2. PART NO. 부여방법
FET 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – FE
③ : MAKER TYPE
1) ROHM 의 RB521S-30 경우  52130 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : FET MAKER품번
EX) FET DLP31SN121SL2
4. 규격 표기방법 : MAKER명, 부품높이
EX) MURATA DLP31SN121SL2 일 경우
: MURATA, 1.0t
Part No |  | F | E |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL | 

## Slide 24
1. 적용 범위 : 모든 TRANSISTOR 류
2. PART NO. 부여방법
TRANSISTOR 류
② : 종류 – TR
③ : MAKER TYPE
1) KEC 의 KTL4072V 경우  40720 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : TRANSISTOR MAKER품번
EX) TRANSISTOR KTL4072V
4. 규격 표기방법 : MAKER명, 부품높이
EX) KEC 의 KTL4072V 경우
: KEC, 1.0t
Part No | T | R |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL | 

## Slide 25
1. 적용 범위 : 모든 BATTERY 류
2. PART NO. 부여방법
BATTERY 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – BT
③ : MAKER TYPE
1) SII 의 HB414II06E 경우  41406 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : BATTERY MAKER품번
EX) BATTERY HB414II06E
4. 규격 표기방법 : MAKER명, 부품높이
EX) SII 의 HB414II06E 경우
: SII, 1.2t
Part No |  | B | T |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL | 

## Slide 26
1. 적용 범위 : 모든 BEADS 류
2. PART NO. 부여방법
BEADS 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – BE
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 Ohm(Ω)이며, 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 ' R ' (KΩ  K) 을 기입
EX) 47Ω  '4 7 0', 4.7Ω  '4 R 7 '
0.47Ω  'R 4 7', 47KΩ  '4 7 3'
④ : 구분  첨부#5 참조 (32 Page)
⑤ : SIZE  첨부#5 참조 (32 Page)
⑥ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : BEADS MAKER품번
EX) BEADS CB1608GA102T
4. 규격 표기방법 : 공칭용량 값, SIZE, MAKER명, 부품높이
EX) SAMHWA 의 CB1608GA102T 일 경우
: 1, 1608, SAMHWA, 0.8t
Part No |  | B | E |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | 
 | 사업부 | 종류 |  | 공칭 용량 값 |  |  | 구분 | SIZE | SERIAL | 

## Slide 27
1. 적용 범위 : 모든 FILTER 류
2. PART NO. 부여방법
FILTER 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – FT
③ : 공칭 용량 값
1) 단위는 Ohm(Ω)이며, 소수점이 있는 경우 점(.) 위치에 ' R ' 을 기입
EX) 47Ω  '4 7 0', 4.7Ω  '4 R 7 '
0.47Ω  'R 4 7', 47kΩ  '4 7 3'
④ : 구분  첨부#5 참조 (28 Page)
⑤ : SIZE  첨부#5 참조 (28 Page)
⑥ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : FILTER MAKER품번
EX) FILTER EXC24CP121U
4. 규격 표기방법 : 공칭용량 값, SIZE, TERMINAL 수, MAKER명, 부품높이
EX) PANASONIC 의 EXC24CP121U 일 경우
: 120, 1210, 4, PANASONIC, 1.0t
Part No |  | F | T |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  | ④ | ⑤ | ⑥ | 
 | 사업부 | 종류 |  | 공칭 용량 값 |  |  | 구분 | SIZE | SERIAL | 

## Slide 28
첨부#5
1. 종류별 구분
CODE
종류별 분류
A
B + L
CODE
종류별 분류
D
H + L
B
B + T
C
B + C
E
H + T
F
H + C
CODE
종류별 분류
G
U + L
H
U + T
J
U + C
종류별 분류 세부내용
1) SERIES
B : FOR SIGNAL LINE용
H : FOR HIGH CURRENT용
U : FOR ULTRA HIGH CURRENT
2) MATRIAL & DESIGN
L : FOR HIGH FREQUENCY
T : FOR LOW FREQUENCY
C : FOR GENERAL FREQUENCY
2. SIZE
CODE | SIZE | CODE | SIZE | CODE | SIZE
A | 1005 | B | 1608 | C | 2012
D | 3216 | E | 1210 | F | 2010
G | 1409 | Z | 기타 |  | 

## Slide 29
1. 적용 범위 : 모든 OSSILLATOR 류
2. PART NO. 부여방법
OSCILLATOR 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – SC
③ : MAKER TYPE
1) SBTRON 의 SBXO-11 경우  11000 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : OSCILLATOR MAKER품번
EX) OSCILLATOR SBX0-11
4. 규격 표기방법 : MAKER명, 부품높이
EX) SBTRON의 SBX0-11 일 경우
: SBTRON, 0.8t
Part No |  | S | C |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL | 

## Slide 30
1. 적용 범위 : 모든 FUSE 류
2. PART NO. 부여방법
FUSE 류
① : 사업부 분류
1) P = PCT, 2) S = SCT, 3) C = 공용
② : 종류 – FU
③ : MAKER TYPE
1) LITTELFUSE 의 43001.5NRL 경우  43001 표시함.
* 남는 뒷자리 공간은 모두 ‘0’ 으로 기입함.
④ : SERIAL NUMBER - 첫 등록 시 ‘01’부터 시작함
3. 자재명 표기방법 : FUSE MAKER품번
EX) FUSE 43001.5NRL
4. 규격 표기방법 : 전압, SIZE, MAKER명, 부품높이
EX) LETTELFUSE 의 43001.5NRL 경우
: 63V, 3216, LITTELFUSE, 1.2t
Part No |  | F | U |  |  |  |  |  |  | 
구성 | ① | ② |  | ③ |  |  |  |  | ④ | 
 | 사업부 | 종류 |  | MAKER TYPE |  |  |  |  | SERIAL |